A K O TEC

## Vakuumröhrenkollektor direkt flow

Produktvorteile:

- 4-fach höherer Wirkungsgrad als bei Solarmodulen zur Stromerzeugung

- 100% Made in Germany

- dauerhafter Schutz des Vakuums durch patentierte Glas-Metall-Verbindung

- witterungsbeständige Nanobeschichtung verhindert Schmutzanhaftungen

- 20 Jahre Herstellergarantie

- Röhren um 360° drehbar und optimal zur Sonne ausrichtbar

- gleicher Röhrenabstand bei Verschaltung mehrerer Module

- vielseitige Montagemöglichkeiten, Flachdach, Schrägdach, Fassade, Balkon, Aufständerung

- leichte Montage ohne schweres Werkzeug durch Steckverbindung

- Röhren steckbar an Verteiler mit Schnellwechselmöglichkeit angeschlossen

- für die optisch perfekte Anpassung an Dach und Fassade sind die Kollektoren in 213 RAL Farben lieferbar

- Kollektoren sind TÜV geprüft nach DIN EN 12975-1:2006-06, DE EN 12975-2:2006-06,
Registernr.: 011-7S471R
Hagelschlag getestet nach: DIN EN 12975-2:2006

|  | Musterkollektor |  | Art-Nr. 09000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bestehend aus: – OEM Vario 200-5/80 direct flow mit Spiegel und Gestell – Vakuumröhrenkollektor mit Gehäuse und Verteiler (silber eloxiert) – 5 df Power Röhren a 800mm (Absorber doppelseitig beschichtet) – Leistung: ca. 215 Wp – Bruttofläche: 0,36 m2 – Absorberfläche: 0,38 m2 – Maße: 1000 x 375 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator – plus: 1 Wellschlauch 1 Kollektorverbinder mit Fühlerhülse 1 Tragekoffer |  |
|  | OEM Vario 500 |  | Art-Nr. 19005 |  |
|  | Solar KeymarkMontageanleitungEnergielabeldatenblattKollektorertragslabel |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – df Röhren Power (Absorber beidseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 575 kWh* – Bruttofläche: 0,81 m2 – Absorberfläche: 0,815 m2 – Aperturfläche mit Reflektor: 0,73 m2 – Aperturfläche ohne Reflektor: 0,51 m2 – Maße: 2170 x 375 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R, erreichbar mit entsprechendem bauseits zu stellenden Reflektor |  |
|  | OEM Vario 1000 |  | Art-Nr. 19010 |  |
|  | Solar KeymarkMontageanleitungEnergielabeldatenblattKollektorertragslabel |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 10 df Röhren Power (Absorber beidseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 1.150 kWh* – Bruttofläche: 1,62 m2 – Absorberfläche: 1,63 m2 – Aperturfläche mit Reflektor: 1,46 m2 – Aperturfläche ohne Reflektor: 1,02 m2 – Maße: 2170 x 750 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R, erreichbar mit entsprechendem bauseits zu stellenden Reflektor |  |
|  | OEM Vario 2000 |  | Art-Nr. 19020 |  |
|  | Solar KeymarkMontageanleitungEnergielabeldatenblattKollektorertragslabel |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 20 df Röhren Power (Absorber beidseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 2.308 kWh* – Bruttofläche: 3,26 m2 – Absorberfläche: 3,25 m2 – Aperturfläche mit Reflektor: 2,93 m2 – Aperturfläche ohne Reflektor: 2,03 m2 – Maße: 2170 x 1500 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R, erreichbar mit entsprechendem bauseits zu stellenden Reflektor |  |
|  | OEM Vario 3000 |  | Art-Nr. 19030 |  |
|  | Solar KeymarkMontageanleitungEnergielabeldatenblattKollektorertragslabel |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 30 df Röhren Power (Absorber beidseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 3.458 kWh* – Bruttofläche: 4,87 m2 – Absorberfläche: 4,89 m2 – Aperturfläche mit Reflektor: 4,39 m2 – Aperturfläche ohne Reflektor: 3,05 m2 – Maße: 2170 x 2250 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R, erreichbar mit entsprechendem bauseits zu stellenden Reflektor |  |
|  | OEM Vario 400-5 |  | Art-Nr. 19105 |  |
|  | MontageanleitungEnergielabeldatenblatt |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 5 df Röhren Standard (Absorber einseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 449 kWh* – Bruttofläche: 0,81 m2 – Absorberfläche: 0,456 m2 – Aperturfläche: 0,51 m2 – Maße: 2170 x 375 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R |  |
|  | OEM Vario 800-10 |  | Art-Nr. 19110 |  |
|  | MontageanleitungEnergielabeldatenblatt |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 10 df Röhren Standard (Absorber einseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 899 kWh* – Bruttofläche: 1,62 m2 – Absorberfläche: 0,91 m2 – Aperturfläche: 1,02 m2 – Maße: 2170 x 750 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R |  |
|  | OEM Vario 1600-20 |  | Art-Nr. 19120 |  |
|  | MontageanleitungEnergielabeldatenblatt |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 20 df Röhren Standard (Absorber einseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 1.788 kWh* – Bruttofläche: 3,26 m2 – Absorberfläche: 1,82 m2 – Aperturfläche: 2,03 m2 – Maße: 2170 x 1500 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R |  |
|  | OEM Vario 2400-30 |  | Art-Nr. 19130 |  |
|  | MontageanleitungEnergielabeldatenblatt |  | bestehend aus: – Gehäuse, Sammler und Fußteil, eloxiert silber E6/EV1 – 30 df Röhren Standard (Absorber einseitig beschichtet) – jährl. Kollektorertrag: 2.688 kWh* – Bruttofläche: 4,87 m2 – Absorberfläche: 2,74 m2 – Aperturfläche: 3,05 m2 – Maße: 2170 x 2250 mm – Anschlüsse = Schnellsteck-Kupplung – Kollektorverbindung mit pat. Kompensator * bei Würzburg 25°C siehe DIN CERTCO Zertifikat 011-7S471 R |  |